## Slide 1: 送電系基本設計
安部

## Slide 2: Outline
送電系に関する要求事項
概念設計 / 要求達成確認
詳細設計 / コスト見積もり
参考文献

## Slide 3: 送電系に関するシステム要求 うろ覚え
送電電力:
  200 [W] 以上 (可変)
送電周波数:
  5.8 [GHz]
送電指向性:
  40 [度] 以下
送電能力:
  1 [m] 先の100 [mm^2] のアンテナに20 [W]
送電電力が地上でモニタできること

## Slide 4: 概念設計 / 要求達成確認
PC
100VAC
出力可変
マグネトロン型
発振器 ※1
パラボラアンテナ
※2
USB
ACアダプタ
同軸ケーブル
RF
レクテナ
1m
※1 発振器諸元
・ 5.8 GHz, 700W可変
・ PC制御
※2 パラボナ諸元
・ 焦点距離 200mm
・ 開口径: 200mm
送電計算
フリスの伝達公式:
パラボナアンテナ利得:
パラボナアンテナ指向性:
要求達成確認
送電計算より達成
5.8GHzの発振器を搭載し達成
送電計算より達成
送電計算より達成
PC制御の発振器を搭載し達成

## Slide 5: 詳細設計 / コスト計算
PC
発振器
放物面 (樹脂構造3Dプリント+アルミテープ)
パッチアンテナ
電源ケーブル
USBケーブル
同軸ケーブル
支持材
材料一覧
USBケーブル \1,000
電源ケーブル \1,000
同軸ケーブル \10,000
発振器 \500,000
支持材 (樹脂, 3Dプリント) \30,000
放物面 (樹脂, 3Dプリント) \30,000
アルミテープ \5,000
パッチアンテナ \50,000
計 \627,000
TBD
・発振器見積もり必要
・予備台数決定
・3Dプリンタ別で見積もり

## Slide 6: 参考文献
[1] 古河電気 マグネトロン発振器
- http://www.fcb-microwave.jp/products/generators